VW Bus Kaufen Checkliste

Blau markiert = auf Probefahrt testen oder kurz danach

Material:

Schreibunterlage und Stift, Swisstool, Schraubenzieher, Taschenlampe, evtl. Schutzbrille, Decke zum draufliegen

Allgemeine Infos

- Ab Jahrgang 89 Modelle stärker rostgefährdet

Allgemeine Punkte:

- Fenster alle dicht? Zustand der Dichtungen? Welche ersetzen?

- Wie viele Schlüssel?

- Für was wurde der Bus gebraucht? Sprich welche Teile wurden besonders beansprucht?

Karosserie (v.a. Rost)

- Front (Fahrerseite) und Heck

- Räder symmetrisch? Sturz [vorne gerade od. leicht positiver Sturz (Räder unten näher beieinander), hinten gerade od. leicht negativer Sturz (Räder oben näher beieinander)]; Vorspur (Vorderräder vorne näher beieinander als hinten)?

- Lampen prüfen: Risse? Beschlagene Gläser? Feuchtigkeit innen?

- Windschutzscheibe, Rostbläschen unter dem Gummi

- Roststellen Front?

- Fussboden trocken? (wenn feucht, evtl. Windschutzscheibenrahmen durchgerostet

- Fussboden ölig? (Kupplungsgeberzylinder oder Hauptbremszylinder undicht)

- Bodenbelag im Fußraum (Fahrerseite) anheben: viel Rost neben Einfüllstutzen für Scheibenwaschwasser?!

- Kupplungs-Geberzylinder unter Armaturenbrett: Spuren von Flüssigkeit?!

- Untere Teil der Frontmaske, Falz hinter der Stosstange

- Stossstange Zustand?

- Einstiegstritt Fahrerhaustüre auf Rost prüfen

- Radkasten vorne auf Rost prüfen

- Gurtbefestigungspunkt: oben erfühlen und Radkasten von unten

- Fahrer-Türe unten auf Rost überprüfen

- Türe verschliesst gut? (Abnutzung, evtl. Halterung ausgeleiert)

- Verschliessmechanismus prüfen (Schloss, Töggel)

- Türe auf gleichmässige Spalte untersuchen (Unfallschäden)

- Türgummis prüfen

- Ausstellfenster-Verschlüsse prüfen

- Fugen

- Fenster: Dichtungen auf Rost prüfen

- Bei Karosserieauschnitten: auf Rost prüfen

- Roststellen linke Seite?

- Radkasten hinten auf Rost prüfen

- Am Heck: Lampen prüfen: Risse? Beschlagene Gläser? Feuchtigkeit innen?

- Heckscheibe, Rostbläschen unter dem Gummi

- Bei Heckwischer: Durchführung der Spritzdüse/Wischerachse auf Rost prüfen

- Türspalten auf Ungleichheiten überprüfen

- Heckklappe öffnen: Gasdruckfedern prüfen

- Hartlotnähte an den oberen Ecken der Karosserie prüfen, Lackablösung?

- Unterkante Heckklappe auf Rost prüfen

- Abdichtgummi prüfen, zerfetzt an der Ladekante?

- Verschliessmechanismus prüfen

- Motorraumklappe öffnen

- Tür-Dichtgummi prüfen

- Isolierung zerfetzt, dann Achtung evtl. weitere Marderschäden!

- Falze und Nähte im Motorraum auf Rost prüfen: v.a. Falz am Heckblech und am Abdichtgummi der Klappe

- Linke Motorstehwand auf Rost prüfen (oft unten total verrostet)

- Blechtaschen hinter Rückleuchten auf Rost prüfen (evtl. Hecklampen demontieren)

- Um Nummernbeleuchtung herum auf Rost prüfen, v.a. Naht darüber

- Serviceklappe: Schnappverschluss und Anschraubpunkte auf Rost prüfen

- Heckblech auf Rost prüfen v.a. bei Stosstangenaufnahmen

- Heckblech im unteren Bereich innen und aussen auf Rost prüfen (v.a. Innenseite gefährdet)

- AHK: Eingetragen? Rost? Steckdose nicht oxidiert? Typenschild lesbar?

- Stossstangenecken fest? Rost an Befestigungsschraube, also grosses Loch?

- Roststellen Heck?

- Rechte Seite mit Innenraum(von hinten nach vorne)

- Radkasten hinten auf Rost prüfen

- Fenstergummis auf Rostbläschen prüfen

- Bei Heckscheibenwischer: hintere Seitenwand genau anschauen, da Wasserbehälter hinter dieser Wand

- Schiebetür:

- Verschliessmechanismus prüfen

- Türgummis prüfen

- Türspalten auf Ungleichheiten überprüfen

- Abdeckung von Schiebtürlaufwagen, Rost auf Blechschiene des Laufwagens

- Unterkante auf Rost prüfen

- Untere Innenkante(Laufschiene) auf Rost prüfen

- Unter die hintere Abdeckung schauen (obere Laufschiene)

- Zustand Wagenboden Laderaum?

- Beifahrertür: Gurtaufnahme oben und unten auf Rost prüfen

- Radkasten vorne auf Rost prüfen

- Verschliessmechanismus Beifahrertür prüfen

- Türspalten auf Ungleichheiten überprüfen

- Türgummis prüfen

- Einstiegstritt auf Rost prüfen

- Türe unten auf Rost überprüfen

- Roststellen rechte Seite?

- Batteriekasten: Auf Säureschäden untersuchen

- Innenraum: Gurtaufnahmen Hecksitzbank auf Rost prüfen, falls möglich

- Dach: Frei von Beulen und Kratzern

- Regenrinne: sollte v.a. an Anfang und Ende rostfrei sein

- Bei Hochdach: Rundumlaufende Dichtnaht rissig (evtl. undicht)? Rost? (Dann aufwändig!)

- Bei Dachlucken: Hintere obere Querspriegel/Querträger der Karosserie auf Rost prüfen (rostet von innen nach aussen), dazu Heckklappe öffnen

- Bei Syncro-(Kunststoff-)Tank: Alle Anbauteile prüfen: Tankgeberdeckel, Haltebänder

- Unterboden

- Wagenboden, Längsträger (Schweller), Radkästen auf Rost prüfen

- Achslenker hinten und vorne auf Rost prüfen

- Längs- und Querträger oder Achsteile verbogen? Dann Unfallschäden!

- Zustand Unterbodenschutz? Unterwandert? Roststellen?

- Alle Gummimanschetten (Lenkungsfaltenbälge, Tragegelenke, Antriebswellengelenke) an Gelenken überprüfen (rissig?! spröde?!) wenn kaputt: Finger weg! neue Gelenke sind teuer.

Motor und Antrieb

Allgemeine Punkte

Wasserrohre u.-schläuche: bis 3/85 Stahl, danach Kunststoff mit größerem Durchmesser (Bohrung in Träger bei Nachrüstung vergrößert)

- Motornummer kontrollieren: Austauschmotoren haben ein vorangestelltes X oder ein Dreieck. Kennbuchstaben kontrollieren, ob Motorisierung den Fahrzeugpapieren entspricht.

- Kalter Benziner: Muss sofort anspringen

- Warme Benziner: Kann einige Sekunden dauern, bis er anspringt

- Anlasser o.k.?

- Weißer Rauch beim Kaltstart?! (zweite Person zur Beobachtung des Auspuffes)

- Motor läuft rund und gleichmässig? Auspuffgeräusch regelmässig?

- Ölverbrauch?

- Ölstand messen; Riechprobe: Benzingeruch?!, Wasserbläschen oder graue od. braune Emulsion?!

- Ölverlust: v.a. Unterseite, Trennfuge zwischen Motor und Getriebe (Kurbellwellendichtring), Prüfen nach oder während der Probefahrt

- Ölverlust: Achtung bei ab MFK oder allg. nach Motorenwäsche!

- Dichtung zwischen Kurbelgehäuse und Zylinderkopf auf Wasserundichtigkeit prüfen (Wassermanteldichtung: schwarz, aus Gummi) Prüfen nach oder während der Probefahrt

- Nach längeren Standzeiten: Hydrostössel machen Lärm wie Hammerwerk, muss nach ca. 20km wieder verschwunden sein oder bei Betriebstemperatur

- Läuft Motor rund? Klopfgeräusche aus dem Motorraum, die bei wärmer werdendem Öl lauter werden, deuten auf Lagerschaden!

- Zustand der Benzinschläuche hinten beim Motor? Sehr wichtig, da Feuergefahr!!!

- Auspuffanlage: Durchrostung? Dicht? allgemein Sichtprüfung und Klopfprobe an Nahtstellen

- Auspuffanlage: Klappergeräusche? Dann lose Keramikteilchen im Kat, Austausch!

- Auspuffanlage: Auspuff mit Lappen zuhalten, Motor muss nach kurzer Zeit ausgehen, sonst Auspuff undicht

- Kühlsystem: Schläuche prüfen (bis Mitte 80er aus Stahl, also Rostgefahr!), bei Kunststoffrohren an den Enden Stahlbüchsen

- 2 Kühlwasserbehälter und Thermostatgehäuse auf Risse untersuchen

- Kühlwasserstand prüfen

- Vernünftiger Verlauf der Temperaturanzeige? (warm fahren!)

- Läuft Ventilator? (nur bei großer Hitze und Stau)

- Kupplung: Pedal voll durchtreten, dann Rückwärtsgang ohne Kratzen einlegbar? Sonst nicht gute Trennung.

- Kupplung: Pedal durchgetreten und keine Brumm- und Pfeifgeräusche? Sonst Defekt.

- Bei Seilzugskupplung: Ruckfrei und leicht durchtretbar?

- Kupplungsverschleissprüfung: Handbremse fest anziehen, 3. Gang rein, etwas Gas geben und Kupplung langsam kommen lassen. Wird der Motor jetzt abgewürgt, dann i.O..

- Getriebe: Alle Gänge durchschaltbar? Rückwärtsgangsperre und Sperre des 1. Gangs beim Fünfganggetriebe intakt?

- Spuren von Bremsflüssigkeit am Kupplungs-Nehmerzylinder?! (hinten am Getriebe)

- Getriebe: Während der Fahrt alle Gänge ohne Kratzgeräusche einlegbar? (v.a. testen: vom 3. zurück in den 2.)

- Antriebswellenmanschetten: Gelenke kaputt, wenn beim Fahren Knackgeräusche

- Keilriemenspannung prüfen (bis 15 mm eindrückbar?)

Fahrwerk, Bremsen, Lenkung, Reifen

- Fahrwerk: Vorderrad quer zum Fahrzeug hin- und herrütteln. Bei Spiel: Radlager oder Traggelenke kaputt. Dann Kolleg auf die Fussbremse drücken und der andere Rütteln: Wenn immer noch Spiel, dann Traggelenke-Problem

- Fahrwerk: Staubmansc hetten der Traggelenke und Spurstangen beschädigt?

- Fahrwerk: Spiel beim Rütteln an den Spurstangen?

- Fahrwerk: Manschetten der Gelenkwellen beschädigt?

- Hält Fahrzeug Spur?, Lenkradspeichen bei Geradeausfahrt gerade? Stellt Lenkung nach Kurven wieder geradeaus?

- Stossdämpfer: Auf Stossstange stehen und Karosserie zum Schaukeln bringen. Abspringen und nach ca. 2 Schwingen muss fini sein.

- Stossdämpfer: Öldicht? (geringe Leckverluste normal)

- Lenkung: In Geradeaus-Stellung: Felge (nicht Reifen) beachten, bewegt sich linkes Vorderrad ohne Verzögerung?

- Lenkradspeichen bei Geradeausstellung gerade?

- Lenkung: Nach Kurven wieder selbständig in Geradeausstellung zurückgehen?

- Lenkung: Bei ebener Fahrbahn sauberer Geradeauslauf? (Sonst Vorderreifen unterschiedlich abgenutzt oder Vorderachseinstellung falsch eingestellt. Unfallschaden möglich!

- Lenkung: Vibrationen oder Ausschläge des Lenkrads?

- Bei Servolenkung: (Öl-)Dichtigkeit des Lenkgetriebes, der Leitungen und der Servopumpe im Motorraum prüfen (Behälter im Motorraum gefüllt?)

- Bremswirkung nach halb durchgetretenem Pedal spätestens spürbar?

- Bremstest 1: Schrittgeschwindigkeit und Vollbremsung: Gleich lange Gummispuren auf dem Asphalt? Dann ziehen die Bremsen gleichmässig.

- Handbremsetest: siehe oben

- Bremstest 2: Mit 50km/h Hände weg vom Lenkrad und zuerst sanft, dann scharf bremsen? Zieht das Fahrzeug auf eine Seite? Dann eine Radbremse nicht ok!

- Bremsengängikeitstest: Schwaches Gefälle, Leerlauf, Wagen hinunterrollen lassen.

- Bremstestabschluss: Temperatur der Felgen erfühlen, alle gleich warm? Bei Unterschieden, Problem.

- Bremsscheiben prüfen von aussen: Mit Finger durch Löcher hindurch, Achtung evtl. heiss!

- Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren

- Bei langer Standzeit (mehr als 2 Jahre): Prüfen der Freigängigkeit der Bremse, sonst sehr teuer, da Komplettüberholung nötig

- Hauptbremszylinder, Bremssättel, Radbremszylinder dicht?

- Bremsschläuche porös? Bremsleitungen verrostet?

- Handbremse gleichmässig? Setzt nach 2-4 Rasten Wirkung ein?

- Bremsbeläge: (hinten: Sichtfenster an Trommelbremsen, Taschenlampe: mind. 2,5 mm; vorne: Räder abschrauben, zwischen Belagträger u. Spreizfeder muß mindestens 1 Zehnpfennigstück passen)

- Bremskraftverstärker prüfen: vor dem Anlassen mehrmals Bremse pumpen bis Pedalweg kurz und hart, Bremse getreten halten, anlassen: Pedalweg muß etwas nachgeben.

- Zustand der Reifen? Profil (hinten: v.a. Innenkante und vorne: v.a. Aussenkante)? Marke? Alter?

Innenausstattung und Elektrik (Instrumente)

- Kontrolleuchten bei Zündung und Start beachten

- Benziner: Batterie min. 45 Ah (bei Campingausstattung besser gleich 63 Ah!) Zustand? Evtl. verkocht.

- Beleuchtung (Abblendlicht, Scheinwerfer, Standlicht, Blinker, Warnblinker) prüfen

- Blinker: Gehen selbständig zurück?

- Bremslicht prüfen

- Scheibenwischer und Spritzanlage prüfen

- Hupe prüfen

- Lenkschloss prüfen

- Lüftungsgebläse funktioniert? (Sonst viel Arbeit!)

- Heiz- und Lüftungsregler prüfen (Funktioniert Heizung, wieder abschaltbar?)

- Tachoanzeige, km-Zähler o.k.? zitternde Tachonadel?! (Welle kaputt)

- Bei Tunnelfahrt oder Dunkelheit Instrumentenbeleuchtung prüfen

- Tankanzeige prüfen

- Zustand der Sitze?

- Gurte: Zerfranst? Rollen sie gut auf?

- Fenster alle gangbar?

- Kopfstützen, Sitzverstellungen prüfen

- Zustand Innenverkleidung?

Syncro-Spezifisches:

- Sperre hinten testen: Auf Kiesplatz fahren und Sperre rein. Bei engen Kurven muss es an der Hinterachse stark raspeln.

- Syncro: Probefahrt auf Nasser Wiese, dann müssen alle Räder drehen

Allgemeine Punkte:

- Servicebuch vorhanden?

- Belege von Arbeiten?

- Ab MFK?

- Ab Service? Was beinhaltet der Service?

- Neuteile in letzter Zeit? (Belege)

- Verkaufsgrund?